## Slide 1
Start the Internet of Things (IoT)
with
NodeMCU
 | http://bit.ly/2HJLwlC

## Slide 2
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทั่วๆไป

## Slide 3
อินพุต
เอาต์พุต
ประมวลผล
หลักการระบบควบคุม
ป้อนกลับ

## Slide 4
อินพุต
เอาต์พุต
ประมวลผล
หลักการระบบควบคุม IoT
ป้อนกลับ
เชื่อมต่อ
Internet

## Slide 5
ความหมายของ IoT : Internet of Thing
หมายถึง เทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันของ สิ่งของ ผู้คน ข้อมูลและการบริการเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สิ่งของ
ผู้คน
ข้อมูล
การบริการ
Cloud
Internet

## Slide 6
1. สิ่งของ (Thing)
2. ข้อมูล
3. ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แบบมีสายหรือไร้สาย)
4. ตัวควบคุม, ตัวตรวจจับและอุปกรณ์ขับโหลด
5. ระบบจัดการฐานข้อมูล Cloud server
ส่วนประกอบของ IoT

## Slide 7
แผนภาพเพื่อใช้งาน NodeMCU

## Slide 8
NodeMCU-12E
ESP8266-12E (ESP8266EX)
MCU 32 BIT
หน่วยความจำ 4 MByte (12E)
RAM ประมาณ 112 kByte
WIFI ในตัว
USB 2 Serial สำหรับดาวน์โหลด
ใช้ไฟเลี้ยงผ่านพอร์ต USB ได้
ดาวน์โหลดผ่าน USB
GPIO 16 ขา
ANALOG 1 ช่อง

## Slide 9
GPIO กระแสสูงสุด 15mA
Analog รับแรงดัน 0-3.3V (มีวงจรแบ่งแรงดัน)
NODE MCU Pinout
GPIO 3V

## Slide 10
AX-NodeMCU

## Slide 11
AX-WiFi บอร์ดเชื่อมต่อ I/O สำหรับ NodeMCU

## Slide 12
ZX-LED
SWITCH
DHT22
BH1750
Solid State Relay
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ใช้ทดสอบ

## Slide 13
NodeMCU V2 กับ Arduino
จุดเปลี่ยนของ ESP8266
คือมีคนทำให้เขียนโปรแกรมด้วย Arduino ได้
Arduino1.8.5

## Slide 14
ต้นกำเนิด Arduino
www.arduino.cc
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน
ตัวอย่างฮาร์ดแวร์
จุดกำเนิด IDEA
ที่ดาวน์โหลดโปรแกรม
ที่ซักถามปัญหา

## Slide 15
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเขียนโปรแกรม
ชุดคำสั่ง
ไลบรารี่
ตัวแปร
คำสงวน

## Slide 16
โครงการ Opensource จาก Arduino
Arduino UNO ยอดฮิต
iDuino จาก inex
iDuino R3B จาก inex

## Slide 17
Edit + Compile + Download
คอมไพเลอร์ Opensource
SOFTWARE
คอมไพเลอร์ OpenSource

## Slide 18
ติดตั้งโปรแกรม
ประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ Arduino 1.8.5
ไลบรารี่ สำหรับอุปกรณ์พิเศษ
ไดรเวอร์ USB
Add on สำหรับ ESP8266
Arduino1.8.5_IoT_Setup180316.exe
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.inex.co.th/store/software/Arduino1.8.5_IoT_Setup170714.exe

## Slide 23
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ

## Slide 24
เปิดโปรแกรม Arduino 1.8.5

## Slide 25
LED ตำแหน่ง D0/16
void setup() {
pinMode(D0,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(D0,1);
delay(500);
digitalWrite(D0,0);
delay(500);
}
ทดสอบโปรแกรมแรก

## Slide 26
ตรวจสอบไวยกรณ์
อัปโหลดโปรแกรม
Compile / Upload

## Slide 27
Compile / Upload
Ctrl+u

## Slide 28
void setup()
{
}
void loop()
{
}
สำหรับกำหนดค่า เกิดขึ้นครั้งเดียว
โปรแกรมหลักทำงานต่อเนื่อง
START
ทำงานใน Setup
ทำงานใน Loop
รูปแบบ Arduino

## Slide 29
กำหนดขาพอร์ตเป็นอินพุตหรือเอาต์พุต
pinMode(pin,Direction);
pinMode(D0,1); // กำหนดขาเป็นเอาต์พุต
pin = ตำแหน่งขา D0-D10
Direction = OUTPUT , 1 กำหนดขาเป็นเอาต์พุต
Direction = INPUT ,0 กำหนดขาเป็นอินพุต
Direction = INPUT_PULLUP , 2 กำหนดขาเป็นอินพุตมีพูลอัพในตัว

## Slide 30
รูปแบบ คำสั่ง digitalWrite
digitalWrite(pin,Logic);
pin = ตำแหน่งขา
Logic = HIGH , 1 เอาต์พุตลอจิก "1"
Logic = LOW , 0 เอาต์พุตลอจิก "0"
digitalWrite(D0,HIGH);
ตัวอย่าง

## Slide 31
รูปแบบ คำสั่ง delay
delay(DelayTime);
DelayTime ค่าเวลาหน่วงหน่วยเป็นมิลลิวินาที
delay(2000);
ตัวอย่าง
ค้างที่นี่นาน 2 วินาที
delayMicroseconds(time)
time ค่าเวลาหน่วงหน่วยเป็นไมโครวินาที
delayMicroseconds(300);
ตัวอย่าง
ค้างที่นี่ 300 ไมโครวินาที
·

## Slide 32
ZX-LED

## Slide 33
ต่อ LED เข้ากับช่อง D4 , D5 และ D6

## Slide 34
ไฟวิ่ง 4 ดวง แบบพื้นฐาน
void setup() {
pinMode(D4, OUTPUT);
pinMode(D5, OUTPUT);
pinMode(D6, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(D4, 1);
digitalWrite(D5, 0);
digitalWrite(D6, 0);
delay(300);
digitalWrite(D4, 0);
digitalWrite(D5, 1);
digitalWrite(D6, 0);
delay(300);
digitalWrite(D4, 0);
digitalWrite(D5, 0);
digitalWrite(D6, 1);
delay(300);
}

## Slide 35
คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข for
รูปแบบ
for (ค่าเริ่มต้น; เงื่อนไข ;ส่วนเพิ่มค่า)
{
ทำคำสั่ง จนครบเงื่อนไข;
}

## Slide 36
int pins[]={D4,D5,D6};
int i;
void setup(){
for(i=0;i<3;i++){
pinMode(pins[i],OUTPUT);
}
}
void loop(){
for(i=0;i<3;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
delay(300);
}
}
ไฟวิ่ง 3 ดวง แบบปรับปรุง

## Slide 37
int pins[]={D4,D5,D6};
int i;
void setup(){
for(i=0;i<3;i++){pinMode(pins[i],1);}
}
void loop(){
for(i=0;i<3;i++){
digitalWrite(pins[i],1);delay(200);
}
for(i=0;i<3;i++){
digitalWrite(pins[i],0);delay(200);
}
}
ไฟวิ่ง 3 ดวง แบบแถบ

## Slide 38
ลำโพงเปียโซ
ใช้ลำโพงเปียโซ มีอิมพีแดนซ์ 32W
มีค่าความถี่ย่าน 300Hz ถึง 3000 Hz
ติดตั้งที่ตำแหน่ง D8

## Slide 39
void setup() {
pinMode(D8,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(D8,1);
delayMicroseconds(300);
digitalWrite(D8,0);
delayMicroseconds(300);
}
ทดสอบสร้างเสียงอย่างง่าย

## Slide 40
ส่งค่าออกเอาต์พุตแบบ อะนาลอก
analogWrite(pin,PWM);
pin = ตำแหน่งขา D0-D10
PWM = ค่า DutyCycle 0-1023 แทน 0-100 %
ความถี่ PWM ประมาณ 1kHz
analogWriteFreq(Freq);
ปรับค่าความถี่
Freq = 18-60,000 Hz

## Slide 41
PWM : Pulse Width Modulator
analogWrite(pin,DutyCycle);
ความถี่ Fix 1kHz
NodeMCU PWM ทุกขา

## Slide 42
void setup(){
analogWrite(D8,512);
}
void loop(){}
สร้างเสียงออกลำโพงด้วยความถี่ 1 kHz
ค่าดิวตี้ไซเกิ้ล 50%

## Slide 43
int i;
void setup(){
Serial.begin(115200);
analogWrite(D8,512);
}
void loop(){
for (i=100;i<20000;i++){
analogWriteFreq(i);
Serial.println(i);
delay(100);
}
}
ทดสอบเปลี่ยนความถี่

## Slide 44
int i;
void setup(){
Serial.begin(115200);
analogWrite(D6,512);
}
void loop(){
for (i=0;i<1023;i++){
analogWrite(D6,i);
Serial.println(i);
delay(10);
}
}
ทดสอบเปลี่ยนดิวตี้ไซเกิล
D6

## Slide 45
int i;
void setup(){}
void loop(){
for(i=0;i<=1023;i+=5){
analogWrite(D6,i);
delay(3);
}
for(i=1023;i>0;i-=5){
analogWrite(D6,i);
delay(3);
}
}
ไฟวูบที่ขา D6
D6

## Slide 46
สวิตช์ ZX-Switch01

## Slide 47
กำหนดขาพอร์ตเป็นอินพุตหรือเอาต์พุต
pinMode(pin,Direction);
pinMode(D0,0); // กำหนดขาเป็นอินพุต
pin = ตำแหน่งขา D0-D10
Direction = OUTPUT , 1 กำหนดขาเป็นเอาต์พุต
Direction = INPUT ,0 กำหนดขาเป็นอินพุต
Direction = INPUT_PULLUP , 2 กำหนดขาเป็นอินพุต มีตัวต้านทานพูลอัพในตัว

## Slide 48
byte
0-65535 (unsigned int)
word
0-255 (unsigned char)
0-1
boolean
True
False
-32768 ถึง 32767
int
-128 ถึง 127
char
-3.4 x 1038 ถึง 3.4 x 1038
float
หาข้อมูลเพิ่มเติมจาก reference
ตัวแปรที่ใช้ใน Arduino

## Slide 49
x=digitalRead(pin);
x = ตัวแปร Boolean ที่นำมารับค่า
pin = ขาอินพุตดิจิตอล
รูปแบบ คำสั่ง digitalRead
x=digitalRead(D3);
if (x==0){
digitalWrite(D5,HIGH)
}
ตัวอย่าง

## Slide 50
เชื่อมต่อ LED และ Switch
D0
D4
D7
D5
D6

## Slide 51
void setup(){
pinMode(D4,OUTPUT);
pinMode(D6,INPUT);
}
void loop(){
if(digitalRead(D6)){
digitalWrite(D4,HIGH);
}
else{
digitalWrite(D4,LOW);
}
}
ตัวอย่าง digitalRead()

## Slide 52
คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข if-else
รูปแบบ
if (เงื่อนไข)
{
คำสั่ง1 ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง;
}
else
{
คำสั่ง2 ทำเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ;
}

## Slide 53
สวิตช์ กดติด/กดดับ (ใช้ Delay)
boolean st=0;
void setup(){
pinMode(D1,INPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
}
void loop(){
if(!digitalRead(D1)){
delay(200);
if(st){
digitalWrite(D4,HIGH);st=0;
}
else{
digitalWrite(D4,LOW);st=1;
}
}
}

## Slide 54
คำสั่งตรวจสอบเงื่อนไข while
รูปแบบ
while(เงื่อนไข)
{
ทำคำสั่งจนเงื่อนไขเป็นเท็จ;
}

## Slide 55
while(1); // โปรแกรมค้างที่บันทัดคำสั่งนี้ตลอดกาล
while(1)
{
คำสั่งที่ 1;
คำสั่งที่ 2;
if(เงื่อนไขเป้าหมาย)
{
break;
}
}
ปกติโปรแกรมจะวนทำคำสั่ง1 และ 2 รวมถึงตรวจสอบเงื่อนไข if อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งพบว่า เงี่อนไขเป้าหมายเป็นจริง จึงจะหลุดออก จากลูป while ด้วยคำสั่ง break
การใช้งาน While หลุดออกด้วย break

## Slide 56
สวิตช์ กดติด/กดดับ (ใช้ while)
boolean st=0;
void setup(){
pinMode(D1,INPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
}
void loop(){
if(!digitalRead(D1)){
while(!digitalRead(D1));
delay(200);
if(st){
digitalWrite(D4,HIGH);st=0;
}
else{
digitalWrite(D4,LOW);st=1;
}
}
}
WDT รีเซต เนื่องจากค้างที่ while นาน

## Slide 57
การรับส่งข้อมูล Serial กับคอมพิวเตอร์
Serial.print(78, BIN) gives "1001110"
Serial.print(78, OCT) gives "116"
Serial.print(78, DEC) gives "78"
Serial.print(78, HEX) gives "4E"
Serial.println(1.23456, 0) gives "1"
Serial.println(1.23456, 2) gives "1.23"
Serial.println(1.23456, 4) gives "1.2346");
Serial.begin(BAUD)
เริ่มต้นใช้งานการสื่อสาร
BAUD คือบอดเรตที่ใช้ในการสื่อสาร
Serial.write(1Byte)
ส่งข้อมูล 1 ไบต์,หรือข้อความง่ายๆ
Serial.print(Text)
ส่งข้อความพร้อมพารามิเตอร์ต่างๆ
Serial.available()
ส่งข้อความพร้อมพารามิเตอร์ต่างๆ และขึ้นบรรทัดใหม่
Serial.read()
ตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่
อ่านข้อมูล
Serial.println()

## Slide 58
สวิตช์ กดติด/กดดับ (ใช้ while)
boolean st=0;
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(D5,INPUT);
pinMode(D1,OUTPUT);
Serial.println("Hello");
}
void loop(){
Serial.println("x");
delay(200);
if(!digitalRead(D5)){
while(!digitalRead(D5));
if(st){
digitalWrite(D1,HIGH);st=0;
}
else{
digitalWrite(D1,LOW);st=1;
}
}
}

## Slide 59
ทางแก้สวิตช์ กดติด/กดดับ (ใช้ while)
boolean st=0;
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(D1,INPUT);
pinMode(D4,OUTPUT);
Serial.println("Hello");
}
void loop(){
Serial.println("x");delay(200);
if(!digitalRead(D1)){
while(!digitalRead(D1)){delay(1);}
if(st){
digitalWrite(D4,HIGH);st=0;
}
else{
digitalWrite(D4,LOW);st=1;
}
}
}
เพิ่มคำสั่ง

## Slide 60
ฟังก์ชั่น millis()
millis จะเพิ่มค่าขึ้นทีละ 1 ทุก ๆ 1 มิลลิวินาที
millis จะทำงานอยู่เบื้องหลังด้วย Interrupt Timer
millis ใช้ตัวแปร Long ในการเก็บค่า (4 ไบต์)
4,294,967,296 มิลลิวินาที ก่อนเคลียร์เป็น 0

## Slide 61
int interval1,interval2;
bool S1=0,S2=0,S3=0;
void setup() {
pinMode(D4,OUTPUT);
pinMode(D5,OUTPUT);
interval1=millis();
interval2=millis();
}
void loop() {
if (millis()>interval1+350){
interval1=millis();
if(S1){digitalWrite(D4,HIGH);S1=0;}
else{digitalWrite(D4,LOW);S1=1;}
}
if (millis()>interval2+400){
interval2=millis();
if(S2){digitalWrite(D5,HIGH);S2=0;}
else{digitalWrite(D5,LOW);S2=1;}
}
}
ตัวอย่างการใช้ millis()
ไฟกะพริบไม่พร้อมกัน

## Slide 62
จอแสดงผล OLED 128x64 จุด
จอแสดงผล 0.96 นิ้ว
ใช้ชิปเบอร์ SSD1306
ความละเอียด 128 x 64 จุด
ให้แสงสีขาวหรือฟ้า
ติดต่อผ่านระบบบัส I2C
ไฟเลี้ยง +3.3V 20mA
มีวงจรทวีแรงดัน +4.5V เพื่อขับ LED

## Slide 63
1. ผนวกไลบรารี่เพื่อติดต่อ GLCD
เชื่อมต่อ Internet แล้วเข้าที่ Manage Libraries...
Adafruit_GFX.h

## Slide 64
Library Manager ค้นหา Adafruit_GFX.h
พิมพ์ค้นหา Adafruit GFX (ถ้าติดตั้งจาก inex จะมีอยู่แล้ว)
ถ้าไม่มีให้กด Install เพื่อติดตั้ง

## Slide 65
ไฟล์ไลบรารี่ Adafruit_SSD1306.h
พิมพ์ค้นหา Adafruit SSD (ถ้าติดตั้งจาก inex จะมีอยู่แล้ว)
ถ้าไม่มีให้กด Install เพื่อติดตั้ง

## Slide 66
ฟังก์ชั่นใช้งาน OLED
OLED.begin(MODE,ADDR)
กำหนดค่าเตรียมความพร้อม
MODE ชิปที่ใช้เลือกเป็น SSD1306_SWITCHCAPVCC
ADDR แอดเดรสของโมดูล OLED ตัวนี้คือ 0x3C
clearDisplay()
เคลียร์หน้าจอ
setCursor(x,y)
ระบุตำแหน่งพิกัด X,Y ที่จะแสดง
X พิกัดแนวนอน 0-127
Y พิกัดแนวตั้ง 0-63

## Slide 67
ฟังก์ชั่นใช้งาน OLED
setTextSize(s)
กำหนดขนาดตัวอักษร
S ขนาดตัวอักษรเป็นจำนวนเท่า 1,2,3
กำหนดขนาด 1 ใช้พื้นที่ 6x8 พิกเซล
display()
เริ่มแสดงข้อความที่กำหนดไว้ก่อนหน้า
drawBitmap ( x,y,*bitmap,w,h,color)
แสดงจุดภาพที่เก็บอยู่ในรูปแบบอาเรย์ *bitmap
X พิกัดแนวนอน 0-127
Y พิกัดแนวตั้ง 0-63
w ความกว้างภาพ
h ความสูงภาพ
color สีของภาพ

## Slide 68
ฟังก์ชั่นใช้งาน OLED
println()
สั่งพิมพ์ข้อความตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่
setTextColor(color)
แสดงสีของตัวอักษร และแสดงพื้นหลัง
color สีของตัวอักษรเป็นได้แค่ WHITE หรือ BLACK
สั่งพิมพ์ข้อความตัวอักษร
print()
โดยข้อความแสดงได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
setTextColor(color,background)
background สีของพื้นหลังตัวอักษรเป็นได้แค่ WHITE หรือ BLACK

## Slide 69
ตัวอย่างการแสดงผลหน้าจอ
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 OLED(-1);
void setup() {
OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //initialize
}
void loop(){
OLED.clearDisplay();
OLED.setTextColor(WHITE);
OLED.setCursor(0, 0);
OLED.setTextSize(1);
OLED.println("Innovative");
OLED.setCursor(0, 10);
OLED.setTextSize(2);
OLED.println("Experiment");
OLED.display(); //
}

## Slide 70
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
Adafruit_SSD1306 OLED(-1);
int x=0;
void setup() {
OLED.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //initialize
}
void loop(){
OLED.clearDisplay();
OLED.setTextColor(WHITE);
OLED.setCursor(0, 0);
OLED.setTextSize(3);
OLED.println("COUNT");
OLED.setCursor(0,27);
OLED.println(x,DEC);
OLED.display(); //
delay(300);
x++;
}
ตัวอย่างการแสดงผลตัวเลข

## Slide 71
การติดตั้งไลบรารี่ AX-WIFI
1. ไปที่ https://github.com/inexglobal/AXWIFI/archive/master.zip
เพื่อดาวน์โหลดไลบรารี่
2. เพิ่มไลบรารี่เข้าไปยัง Arduino

## Slide 72
การติดตั้งไลบรารี่ AX-WIFI
3. เลือกชื่อไลบรารี่ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นกด Open

## Slide 73
ทดสอบโปรแกรมลง AX-WiFi
ไปที่แถบเมนู File > Examples > AX-WIFI > AXWIFIDemo

## Slide 74
ไลบรารี่ AXWIFI.h
#include <AXWIFI.h> ผนวกไลบรารี่ AXWIFI เข้ากับโปรแกรม
ax.begin(); ฟังก์ชันเริ่มต้นการใช้งานไลบรารี AX-WiFi
ax.beep(); สร้างเสียงออกลำโพงเปียโซ
ax.SledTypeGRB() ฟังก์ชันกำหนดรูปแบบสีเรียงจาก สีเขียว,สีแดง,สีน้ำเงิน
ax.SledTypeRGB() ฟังก์ชันกำหนดรูปแบบสีเรียงจาก สีแดง, สีเขียว, สีน้ำเงิน
ax.SledShow(Num,R,G,B) ฟังก์ชันกำหนดและแสดงสีออก SLED
Num – ตำแหน่งของ SLED
R ,G ,B – ค่าสี แดง,เขียว,น้ำเงิน ระหว่าง 0-255

## Slide 75
ทดสอบแสดงผลที่ SLED
#include "AXWIFI.h"
void setup() {
ax.begin();
ax.SledTypeGRB();
ax.SledShow(0,12,0,0);
ax.SledShow(1,0,12,0);
}
void loop() {
}
ตัวอย่าง
LED ดวงที่ 1 แสดงสีแดง 12 (5 %)
LED ดวงที่ 2 แสดงสีเขียว 12 (5 %)

## Slide 76
ไลบรารี่ AXWIFI.h เกี่ยวกับ OLED
ax.OledSetText(X,Y,char *p, ...)
X – คือตำแหน่งบรรทัด
  Y – คือตำแหน่งตัวอักษร
  *p – คือข้อความที่ต้องการแสดง
  ค่าพิเศษ
  %d แสดงเลขจำนวนเต็ม
  %f แสดงเลขจำนวนจริง (เลขทศนิยม)
  ตัวอย่าง
  ax.OledSetText(0,2,"AX-WiFi");
  ax.OledSetText(2,1,"Pi=%.3f",3.141);

## Slide 77
ไลบรารี่ AXWIFI.h เกี่ยวกับ OLED
ax.OledSetTextSize(Size) ฟังก์ชันกำหนดขนาดตัวอักษร
size - ขนาดตัวอักษรเป็นจำนวนเท่า
ค่าเริ่มต้นคือ 1 เท่า 6x8 จุด
ตัวอย่าง ax.OledSetTextSize(1) ;
เมื่อกำหนดข้อความเสร็จแล้วต้องใช้คำสั่ง
ax.OledShow();
เพื่อแสดงผล

## Slide 78
#include "AXWIFI.h"
void setup() {
ax.begin();
ax.OledSetTextSize(2);
ax.OledSetText(2,2,"AX-WiFi");
ax.OledShow();
}
void loop() {
}
ทดสอบโปรแกรมแสดงผลออก OLED

## Slide 79
x=analogRead(pin);
x = ตัวแปร int เพื่อนำมารับค่า
pin = ขาอินพุตอะนาลอก A0 เท่านั้น
การอ่านค่าอะนาลอก

## Slide 80
ตัวอย่างอ่านค่า analog แสดงที่ OLED
#include "AXWIFI.h"
void setup() {
ax.begin();
ax.OledSetTextSize(2);
ax.OledSetText(0,0,"Analog");
ax.OledShow();
}
void loop() {
ax.OledSetText(1,0,"%d ",analogRead(A0));
ax.OledShow();
}

## Slide 81
การใช้งานคำสั่ง map
map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
y = map(x, 1, 50, 50, 1);
ตัวอย่าง
y = map(x, 1, 50, 50, -100);
ตัวอย่าง

## Slide 82
ตัวอย่างอ่านค่าพร้อมใช้คำสั่ง map
#include "AXWIFI.h"
int x;
void setup() {
ax.begin();
ax.OledSetTextSize(2);
ax.OledSetText(0,0,"ADC 0-100");
ax.OledShow();
}
void loop() {
x=map(analogRead(A0),0,1024,0,100);
ax.OledSetText(1,0,"%d ",x);
ax.OledShow();
}

## Slide 83
อุปกรณ์สร้างปลั๊กและหลอดไฟ 220V
ปลั๊กไฟ
ขั้วหลอดไฟ
หลอดไฟ LED
สายไฟ AC
คัตเตอร์

## Slide 84
ขั้นตอนการยึดสายไฟกับปลั๊ก

## Slide 85
ขั้นตอนการยึดสายไฟกับขั้วหลอด

## Slide 86
เมื่อต่อเสร็จสมบูรณ์ ทดสอบก่อนใช้
ถอดปลั๊กก่อนนะ !!!

## Slide 87
Relay 4i รีเลย์ 4 ช่อง 12V

## Slide 88
ตัดสายเพื่อควบคุมผ่านรีเลย์

## Slide 89
โซลิดสเตตรีเลย์

## Slide 90
การเชื่อมต่อโซลิดสเตตรีเลย์

## Slide 91
บอร์ด ZX-SSR01

## Slide 92
การขับโหลด 220V ด้วย ZX-SSR01

## Slide 93
ZX-SSR01 กับ AX-Wi

## Slide 94
ZX-DHT11 วัดความชื้นและอุณหภูมิ
วัดความชื้นสัมพัทธ์
20 ถึง 80%RH
ความผิดพลาด 5%RH
ความละเอียด 1 %
วัดอุณหภูมิ
0 ถึง 50 องศาเซลเซียส
ความผิดพลาด 2 องศาเซลเซียส
ความละเอียด 1 องศาเซลเซียส

## Slide 95
วัดความชื้นสัมพัทธ์
0 ถึง 100%RH
ความผิดพลาด 2-5%RH
ความละเอียด 0.1 %
วัดอุณหภูมิ
-40 ถึง 80 องศาเซลเซียส
ความผิดพลาด +- 0.5 องศาเซลเซียส
ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส
ZX-DHT22 วัดความชื้นและอุณหภูมิ

## Slide 96
ดาวน์โหลดไลบรารี่ DHT22
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
แตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ libraries ที่ได้ติดตั้งไว้ในเครื่อง หรือติดตั้งผ่าน
Sketch>Include Library>Add.ZIP Library

## Slide 97
การใช้งานผ่านไลบรารี่ DHT.h
เพิ่ม Library ในโปรแกรมด้วยคำสั่ง
D5
#include “DHT.h”
เรียกใช้คลาส DHT โดยระบุ
DHT dht(D5,DHT22,15);
ขาที่เชื่อมต่อ
DHT22
รุ่นที่เลือกใช้
True
อ่านค่าได้
เริ่มต้นใช้งานด้วยคำสั่ง
dht.begin()
ตรวจสอบอ่านค่าด้วย
dht.read()
False
อ่านค่าไม่ได้
อ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์
dht.readHumidity()
อ่านค่าอุณหภูมิองศาเซนเซียส
dht.readTemperature()

## Slide 98
การเชื่อมต่อ DHT-11 กับ AX-WiFi

## Slide 99
#include "AXWIFI.h"
#include "DHT.h"
DHT dht(D5,DHT22,15);
void setup(){
dht.begin();
ax.begin();
ax.OledSetTextSize(2);ax.OledSetText(0,2,"DHT22");
}
void loop(){
delay(1000);
if (dht.read()) {
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
ax.OledSetText(1,0,"H=%.1f",h);
ax.OledSetText(2,0,"T=%.1f",t);
ax.OledShow();
}
else{
ax.clear();
ax.OledSetText(0,0,"Error Reading");
ax.OledShow(); while(1);
}
}

## Slide 100
BH1750 บอร์ดวัดความเข้มแสงติดต่อผ่านบัส I2C
ย่านวัดความเข้มแสง 1 ถึง 65,535 ลักซ์ มีค่าความผิดพลาด 20%
ทนต่อการรบกวนจากแสงอินฟราเรด
ต่อพร้อมกันได้ 2 ตัวกำหนดผ่านขา ADDR
ตำแหน่งแอดเดรสของ I2C อยู่ที่ 0x23

## Slide 101
BH1750 บอร์ดวัดความเข้มแสงติดต่อผ่านบัส I2C

## Slide 102
AX-WiFi | BH1750
D1(GPIO 5) | SCL
D2(GPIO 4) | SDA
เชื่อมต่อ BH1750 กับ AX-WiFi
Address 0x23

## Slide 103
การอ่านค่าจาก BH1750 แสดงที่ OLED
#include <Wire.h>
#include <AXWIFI.h>
byte buff[2];
int L;
void setup() {
Wire.begin();
ax.begin();
ax.OledSetTextSize(2);
ax.OledSetText(0,1,"BH1750");
}
void loop() {
L=BH1750_Read(0x23);
ax.OledSetText(1,0,"L=%d ",L);
ax.OledShow();
}
เรียกใช้ฟังก์ชั่น

## Slide 104
int BH1750_Read(int address){
int i=0,val;
Wire.beginTransmission(address);
Wire.write(0x10);
Wire.endTransmission();
delay(200);
Wire.beginTransmission(address);
Wire.requestFrom(address, 2);
while (Wire.available()){
buff[i] = Wire.read();
i++;
}
Wire.endTransmission();
if (i==2){
val = ((buff[0] << 8) | buff[1]);
return val;
}else{return -1;}
}
ฟังก์ชั่นอ่านค่าจากโมดูล BH1750

## Slide 105
รูปแบบการอ่านค่า
attachInterrupt(pin, ISR, mode)
pin ตำแหน่งขาที่รับอินเตอร์รัปต์
ISR ตำแหน่งฟังก์ชั่นที่เรียกบริการ Interrupt
mode รูปแบบการกระตุ้น Interrupt
LOW กระตุ้นเมื่อขาเป็น 0
CHANGE กระตุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนค่า
RISING กระตุ้นที่ขอบขาขึ้น
FALLING กระตุ้นที่ขอบขาลง

## Slide 106
void setup() {
pinMode(D2, OUTPUT);
pinMode(D3, OUTPUT);
pinMode(D5, INPUT);
pinMode(D4, INPUT);
attachInterrupt(D5,pinD5_ISR,CHANGE);
attachInterrupt(D4,pinD4_ISR,CHANGE);
}
void loop() {
digitalWrite(D3,1);delay(100);
digitalWrite(D3,0);delay(100);
}
void pinD5_ISR() {
digitalWrite(D2, HIGH);
}
void pinD4_ISR() {
digitalWrite(D2, LOW);
}
ตัวอย่างการใช้งาน Interrupt

## Slide 107
กฤษดา ใจเย็น
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด
108 ซอยสุขุมวิท 101/2 ถ.สุขุมวิท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 027477001-4 โทรสาร 02-7477005
Email : kritsada@inex.co.th
www.inex.co.th
facebook.com/innovativeexperiment
KRITSADA JAIYEN